Введение

Генеральный план сельского поселения Акбулатовский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту № 20426.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2020 года.

Расчетный срок – до 2035 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Акбулатовский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Глава I. Общая часть.

  - Краткая историческая справка.

В 1930 году на основе постановления ВЦИК СССР об изменении административно-территориального деления севера Башкирии был реорганизован Бирский кантон. В результате реорганизации был образован Мишкинский район, в состав которого вошли Мишкинская и Чураевская волости, части Кизганбашевской (Большешадинский, Мавлютовский), Удельно-Дуванеевской (Янагушевский), Надеждинской (Байтуровский сельский Совет) волостей. Впоследствии, в 1933 году в состав района был включен Новотроицкий сельсовет.

Сейчас в районе 14 сельских поселений. Районный центр находится в селе

Мишкино. Официальное возникновение Мишкино в исторических документах датировано 1709 годом.

Многие населенные пункты района имеют историю, исчисляемую веками.

1.2 Положение населенных пунктов в системе расселения.

Сельское поселение Акбулатовский сельсовет находится в южной части Мишкинского района. В его состав входят 4 деревни: Новоакбулатово, Староакбулатово, Яндыганово, Кочкильдино.  Административный центр – деревня Новоакбулатово.  Население – более 1200 человек.

На севере и западе сельское поселение граничит с сельским поселением Мишкинский сельсовет, востоке – с сельским поселением Урьядинский сельсовет, юге – с муниципальным районом Бирский район.

Акбулатовский сельсовет расположен в десяти километрах южнее  райцентра с.Мишкино,  на слиянии двух рек – Иняка и Биря.

д. Новоакбулатово

Деревня Новоакбулатово является административным центром муниципального образования сельское поселение Акбулатовский сельсовет. Границами с севера,запада, востока и юга являются земли Акбулатовского сельсовета.

Расстояние до районного центра (Мишкино): 10 км, ближайшей ж/д станции («Загородная» Уфа): 132 км.

д. Кочкильдино

Границами деревни Кочкильдино с севера и юга является земли Акбулатовксого сельсовета, с востока –населенный пункт Яндыганово, с запада - земли Камеевского сельсовета.

Расстояние до районного центра (Мишкино): 14 км, центра сельсовета (Новоакбулатово): 4 км, ближайшей ж/д станции («Загородная» Уфа): 139 км.

д.Староакбулатово

Границы деревни Староакбулатово с севера, запада и востока –земли Акбулатовского сельсовета, с юга – земли Мишкинского сельсовета.

Расстояние до районного центра (Мишкино): 6км, центра сельсовета (Новоакбулатово): 4 км, ближайшей ж/д станции («Загородная» Уфа): 125 км.

д.Яндыганово

Границами деревни Яндыганово являются с юга и запада– земли Акбулатовского сельсовета, с севера - деревня Новоакбулатово, с востока -деревня Кочкильдино.

Расстояние до районного центра (Мишкино): 13 км, центра сельсовета (Новоакбулатово): 3 км, ближайшей ж/д станции («Загородная» Уфа): 136 км.

1.3 Существующая застройка.

д.Новоакбулатово

Существующая планировочная структура села Новоакбулатово продольно-вытянутая с севера на юг. Общественная застройка расположена в центральной части деревни.

д.Кочкильдино

Существующая планировочная структура деревни Кочкильдино продольно-вытянутая с северо-востока на юго-запад вдоль реки Бирь. Общественная застройка отсутствует.

д.Староакбулатово

Существующая планировочная структура деревни Староакбулатово продольно-вытянутая с севера на юг. Общественная застройка расположена в северной части деревни.

д.Яндыганово

Существующая планировочная структура деревни Яндыганово продольно-вытянута свостока на запад. Общественная застройка расположена в центральной части деревни.

1.3.1 Жилая застройка.

Жилая застройка населенных пунктов Новоакбулатово, Кочкильдино, Староакбулатово, Яндыганово сельского поселения Акбулатовский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками.

1.3.2 Общественная застройка.

д. Новоакбулатово

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Опорный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по центру территории.

Общественный центр села расположен в центральной части.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

д.Кочкильдино

Объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

д. Староакбулатово

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений

представлена на чертеже «Опорный план».

Общественная застройка села расположена в северной части.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

д.Яндыганово

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Опорный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены в центральной части территории.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

д.Новоакбулатово

В восточной части за пределами населенного пункта расположено лесничество.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации |
| --- | --- |
| 1 | Зерноток |
| 2 | МТФ |
| 3 | АЗС |
| 4 | МТМ |
| 5 | Пилорама |

д.Кочкильдино

Производственные, коммунально-складские предприятия отстутсвуют.

д.Староакбулатово

Производственные, коммунально-складские предприятия отстутсвуют.

д.Яндыганово

Производственные, коммунально-складские предприятия отстутсвуют.

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

Согласно «Реестра недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий», на территории Акбулатовского сельсовета имеется два памятника археологии, поставленных на государственную охрану:

- Кочкильдинское селище, расположенное на низком правом берегу р. Бирь, в 0,3 км южнее д. Кочкильдино (АКБ № 656, ПСМ № 599 от 31.12.70 г.)

- Ново-Акбулатовское селище, расположенное на левом берегу р. Иняк, напротив д. Ново-Акбулатово (АКБ № 657ПСМ № 599 от 31.12.70 г.).

Данная территория никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию. В то же время, предварительная историко-культурная характеристика района обследования и исследование геоморфологической ситуации указывают на вероятность расположения в пределах зон хозяйственного освоения ранее неизвестных археологических объектов. Наиболее перспективной зоной присутствия археологических объектов являются оба берега рек Иняк, Бирь.

Таким образом, представленный перечень памятников истории и культуры не полностью отражает историко-культурный потенциал территории. Существует высокая вероятность обнаружения памятников археологии, а также дополнительных объектов истории и архитектуры.

Имеющиеся на территории Акбулатовского сельсовета археологические объекты относятся к типу бытовых памятников.

Насыщенность этой зоны археологическими объектами указывает на высокий историко-культурный потенциал рассматриваемой территории.

1.5 Транспорт и дороги.

По территории Акбулатовского сельсовета проходят следующие а/дороги:

- межмуниципального значения Новоакбулатово - а/д Мишкино - Урьяды протяжённостью 5 км (щебеночное покрытие- 3 км, асфальтированное покрытие- 2 км);

- муниципального значения Яндыганово – Кочкильдино (грунтовая);

- дороги местного значения (грунтовые).

Протяженность а/дорог на терртории Акбулатовского сельсовета:

- Всего- 34,8 км

- С твердым покрытием – 5 км

- С усовершенствованным покрытием – 5,9 км

- Грунтовые – 23,9 км.

1.6.Коммунальные сооружения.

Кладбища

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| д.Староакбулатово | За пределами нп | 800 м | 0,73 | действ. |
| д.Новоакбулатово | За пределами нп | 500 м | 0,49 | действ. |
| д.Яндыганово | За пределами нп | 300 м | 1,22 | действ. |
| д.Кочкильдино | За пределами нп | 650 м | 0,3 | действ. |

Свалки ТКО

По данным администрации Мишкинского района на территории Акбулатовского сельсовета почти рядом с каждым населенным пунктом имеются несанкционированные свалки. Необходимо провести мероприятия по закрытию всех свалок.

Скотомогильник на территории Акбулатовского сельсовета: д.Новоакбулатово ( расстояние до жилой застройки – 1 км).

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов,

расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3.06.2006 г. №74-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны

санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции

на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Бирск по данным

ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология».

Мишкинский район расположен в лесостепной зоне и характеризуется умеренно континентальным климатом, устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Среднемесячная температура воздуха в годовом ходе изменяется от -13,7 ºС в январе до +19,0 ºС в июле. Экстремальные значения температуры воздуха отличаются в эти же месяцы и соответственно равны -47 ºС и +38 ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 546 мм, с максимумом в теплый период (377 мм) и минимумом в холодный (169 мм).

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления -35 ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 101 см, раз в 50 лет – 153 см.

Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бирск | -13,7 | -13,0 | -6,3 | 4,0 | 12,5 | 17,3 | 19,0 | 16,9 | 11,1 | 3,2 | -5,0 | -11,2 | 2,9 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бирск | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 3,2 |

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Район расположен в северной части Республики Башкортостан на стыке Прибельской увалисто-волнистой равнины и Уфимского плато.

Из экзогенных геологических процессов (ЭГП) наибольшее распространение на территории района получили эрозионные процессы и карст. Из них к наиболее опасным ЭГП относится сульфатный карст, развитый в центральной части района на междуречье Шады-Казяш с максимальным распространением его проявлений на междуречье Иняк-Чугуда. Коэффициенты

пораженности проявлениями сульфатного карста на отдельных участках достигают 17% при 21 воронке на 1 км2.

2.3.   Гидрография.

Гидрография рассматриваемой территории представлена реками Бирь и Иняк, которые протекают по всей территории Акбулатовского сельсовета с севера на юг, а также их притоками – р.Кюстан и р.Курзинка.

Также на территории имеется множество ключей и небольшие озера.

Список рек, протекающих по территории Акбулатовского сельсовета

| № п/п | Наименование | Куда впадает | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иняк | Бирь | 46,22 |
| 2 | Бирь | Белая | 128,00 |
| 3 | Курзинка | Иняк | 2,52 |
| 4 | Кюстан | Иняк | 1,52 |

2.4. Особо охраняемые природные территории.

# На территории Акбулатовского сельсовета расположен комплексный памятник природы регионального значения «Урочище Наратсаз». Образован распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. № 673-р. Площадь 585,0 га. Расположен на землях Гослесфонда ГУ Бирское лесничество (Мишкинское участковое лесничество) в 2 км к юго-западу от с. Сабаево.  Бирское лесничество Мишкинского учаскового лесничества кв. 108-114.

Краткое описание памятника природы: комплес низинных болот, характеризующийся высоким уровнем ценотического и видового разнообразия. Представлены эталонные кочкаро-осоковые, тростниковые, осоково-гипновые, сфагновые, лесные (береза, ольха) болота. На болоте имеются озерки. Болото, в которое впадает ручей Чуртанка, дренируется прямо в р.Бирь, вдоль которой оно расположено. Мощность карбонатизированных торфяников достигает 7,5 м, что говорит о большой древности болота (не менее 7 тыс.лет). Наибольший интерес представляют осоково-сфагновые клюквенные болота с низкорослой болотной сосной и болота с реликтовым видом – схенусом ржавым.

Режим охраны установлен Положением о памятниках  природы в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника запрещены: рубка деревьев, сбор редких видов растений, осушение, заготовка торфа и мха; устанавливается ограничение посещения в период размножения животных и в пожароопасный период.

# 2.5.Природно-ресурсный потенциал района

На территории СП Акбулатовский сельсовет расположено Старо-Акбулатовское месторождение кирпичных глин (7 км южнее  с.Мишкино, западнее д.Староакбулатово), учтенное государственным балансом запасов. Запасы по категории А+В+С – 1 529 тыс.куб.м.

2.6. Растительность. Почвы.

Мишкинский район расположен там, где равнинная Башкирия переходит в горную. Треть территории района занимают смешанные и темнохвойные леса.

В составе коренной растительности преобладали смешанные, преимущественно кленово-ильмо-липовые, реже липовые и дубовые леса. В настоящее время коренная растительность замещена сельхозугодьями, вторичными лесами (береза, липа, осина) и лесными культурами. В поймах рек распространены различные варианты лугов (от слабо остепененных до влажных), дубовые и вязовые леса, ивняки и черноольховые болота (сосняки сфагновые и др.).

Основной фон почвенного покрова составляют почвы типа серых лесных, по своим генетическим особенностям разделяющиеся на глины светло-серых -8,3 %, серых-43,7 %, темно-серых лесных 36,8 %.

Чернозем представлен одним типом – оподзоленным 4,6 %.

В большинстве пахотных земель почвы в недостаточной степени обеспечены гумусом. Средневзвешенный показатель содержания гумуса в почвах пахотных угодий района составляют 4,9 %, что соответствует для серых лесных

почв уровню 3 класса. Средневзвешенный показатель кислотности (ph) почв по районусоставляет 5,1, что соответствует 3 классу. В ряде хозяйств района почвы повышенной кислотности, где кислые пахотные угодия доходят до100 %.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

д.Новоакбулатово

Развитие села Новоакбулатово планируется в западном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в том же направлении.

д.Кочкильдино

Развитие деревни Кочкильдино не планируется.

д. Староакбулатово

Развитие деревни Староакбулатово планируется в юго-западном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в северном направлении.

д.Яндыганово

пункта, с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в том же направлении.

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Существующая численность населения сельсовета составляет 1159 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице.

Численность населения по населённым пунктам , (чел.)

таблица а)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Население перепись 1989г. | Население перепись 2002г. | Население перепись 2010г. | Население сущ. 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения всего по с/с, тыс. чел. | 1126 | 1141 | 1059 | 1159 |
| 1 | д.Новоакбулатово | 521 | 536 | 514 | 559 |
| 2 | д.Кочкильдино | 32 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | д.Староакбулатово | 172 | 167 | 151 | 156 |
| 4 | д.Яндыганово | 401 | 434 | 391 | 441 |

Численность населения сельсовета относительно стабильна.

Проектом принят оптимистический вариант развития территорий сельсовета. Прогнозируется незначительное увеличение численности населения.

В основу проектной системы расселения заложены следующие положения:

1) Принцип максимального сохранения сложившейся сети населённых пунктов.

2) Каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой.

Проектная численность населения по населённым пунктам (тыс.чел.)

таблица б)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Население сущ. 2014г. | Население расч. срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения всего по с/с, тыс. чел. | 1,159 | 1,20 |
| 1 | д.Новоакбулатово | 0,559 | 0,58 |
| 2 | д.Кочкильдино | 0,003 | 0,01 |
| 3 | д.Староакбулатово | 0,156 | 0,16 |
| 4 | д.Яндыганово | 0,441 | 0,45 |

Общая прогнозная численность населения по сельсовету на расчётный срок составит 1,2 тыс.чел.

Прогноз возрастного состава населения

таблица в)

| Возрастные группы | Сущ. полож., % | Прогноз на расч.срок % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,6 | 23,0 |
| В трудоспособном возрасте | 57,1 | 57,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 20,3 | 20,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Трудовые ресурсы.

Трудовые ресурсы сельсовета составляют более половины численности населения.

Проектом предлагается оптимистический вариант дальнейшего социально-экономического развития сельсовета. Предусмотрена реконструкция недействующих предприятий. В д.Новоакбулатово запроектирована территория для малых производственных предприятий.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 57 % от всего населения.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом предпринимательстве, в агропромышленном комплексе, в сфере обслуживания (сфере услуг). Часть населения будет задействована на предприятиях района и за пределами региона.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок до 25,0 кв.м/чел.

Средняя жилищная обеспеченность существующая по сельсовету составляет 12,3 кв.м/чел.

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками.

На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих участков.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 17,22 тыс. кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам

на расчётный срок

таблица а)

| Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы на расчётный срок всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строи-тельства, га | расчётный срок, га |
| д.Новоакбулатово | 22,4 | 11,2 | 11,2 |
| д.Кочкильдино | - | - | - |
| д.Староакбулатово | 5,6 | 2,8 | 2,8 |
| д.Яндыганово | 16,0 | 8,0 | 8,0 |
| Итого по с/с | 44,0 | 22,0 | 22,0 |

Распределение объёмов жилищного строительства приведено в ниже следующей таблице.

Распределение объёмов жилищного строительства

таблица б)

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| д.Новоакбулатово | 8,37 | 9,17 | 17,54 | 160 | 125 | 285 | 0,559 | 0,58 |
| д.Кочкильдино | 0,16 | - | 0,16 | 3 | - | 3 | 0,003 | 0,01 |
| д.Староакбулатово | 3,56 | 1,24 | 4,8 | 68 | 20 | 88 | 0,156 | 0,16 |
| д.Яндыганово | 6,69 | 6,81 | 13,5 | 128 | 95 | 223 | 0,441 | 0,45 |
| Итого по с/с | 18,78 | 17,22 | 36,0 | 359 | 240 | 599 | 1,159 | 1,20 |

3.2.2 Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 1,2 тыс. чел. на расчетный срок.

Каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания. Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. Д.Новоакбулатово является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания

Объекты эпизодического пользования — больница, поликлиника, объекты социального обслуживания размещаются в районном центре.

Расчеты по населённым пунктам сельсовета сведены в таблицу а). Указанные рекомендуемые нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Размещение конкретных учреждений обслуживания уточняется на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в населённых пунктах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Проектом предлагается зарезервировать территорию недействующей школы в д.Староакбулатово на перспективу. При изменении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастёт.

В д.Яндыганово предлагается дополнительно разместить детский сад на 20 мест за зданием существующей начальной школы.

Для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возникает необходимость специального подвоза школьников. В связи с этим сохраняются маршруты программы «Школьный автобус».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового

обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очер-едь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население с/с | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 33 | - | 20/ 20 | 20/ - | 40 | 0,5 | д.Яндыганово |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 173 | 240/ 240 | - | 240 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 18 | - | 18/ 18 | 18 | Встр. | В сущ. школе в д.Новоакбулатово |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 1 | Больницы | коек | 13,5 | 17 | - | - | - | - | В районном центре |
| 2 | Врачебная амбулатория | пос./ см. | 35 | 42 | - | - | - | - | В районном центре |
| 3 | ФАПы | объ-ект | 3 на с/с | 3 | 2/ 2 | 1/ - | 3 | 0,5 | д.Староакбулато-во |
| 4 | Аптеки | объ-ект | 2 на с/с | 2 | - | 2/ 1 | 2 | Встр. | д.Новоакбулатово д.Яндыганово |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | - | - | - | В районном центре |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 192 | 192/ 192 | - | 192 | - |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы | посет. мест | 270 | 324 | 324/ 324 | - | 324 | - |  |
| 2 | Библиотека | тыс.т. | 6 | 7,2 | 7,2/ 7,2 | - | 7,2 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 360 | 105/ 105 | 255/ 165 | 360 | 1,5 | д.Новоакбулатово д.Староакбулато-во, д.Яндыганово |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 48 | - | 48/ 48 | 48 | Встр. | д.Новоакбулатово |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 9 | - | 9/ 5 | 9 | Встр. | д.Новоакбулатово д.Староакбулато-во |
|  | Баня | мест | 7 | 9 | - | 9/ - | 9 | 0,5 | д.Новоакбулатово |
|  | Организации и учреждения |
| 1 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | Встр. | д.Новоакбулатово |
| 2 | Отделение связи (почта) | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | - | - |  |
| 3 | Отделение банка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | Встр. | д.Новоакбулатово |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается реконструкция недействующих производственных предприятий на территории сельсовета. Зерноток в д.Новоакбулатово выносится из селитебной зоны. Новые производственные площадки для предприятий малого бизнеса предлагается разместить в д.Новоакбулатово на расчётный срок, складские территории размещаются южнее МТФ.

Расчёт потребности в складских территориях

(для обслуживания населения сельсовета)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | Склады общетоварные |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 22,8 | 60 | 72 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 231,6 | 580 | 696 |
|  | Итого | « | 212 | 254,4 | 640 | 768 |
| 2 | Склады специализированные |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 12 | 25 | 30 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 108 | 380 | 456 |
|  | Итого | « | 100 | 120 | 405 | 486 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 360 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 360 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 360 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 1080 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 2334 или 0,23га |

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.

Проектные предложения по размещению новых производственных объектов и реконструкции существующих*

таблица б)

| № на плане | Наименование | Проектные предложения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории у д.Новоакбулатово |  |  |
| 1 | Зерноток | Вынос из селитебной зоны |  |
| 2 | МТФ | Реконструкция сущ. на расчётный срок | Мероприятия по условиям обеспечения СЗЗ |
| 4 | МТМ | Реконструкция и модернизация сущ. на расчётный срок | Мероприятия по условиям обеспечения СЗЗ |
| 6 | Малые предприятия | Новое строительство на расчётный срок |  |
| 7 | Склады | Новое строительство на расчётный срок |  |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами         (1-квартирными 1,2 этажа) с приквартирными участками по 0,15 га.

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения.

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования – бульвары и естественные лесопосадки.

4. Производственная зона.

Здесь выделена следующая подзона:

а) производственные территории в пределах жилой застройки.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это полоса отвода железной дороги, улицы, автомобильной дороги, коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение

7. К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VI«Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Акбулатовский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)» разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную

планировочную структуру.

Проектом предусмотрено размещение новых, современных объектов обслуживания - общественного центра, детского сада. Здесь же выделены кварталы под размещение усадебной застройки.

Основной объем нового строительства предусмотрен:

- Новоакбулатово на западе,

- Староакбулатово на юго-западе,

- Яндыганово на западе,

Это в основном малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,12-0,15 га. Здесь уже запроектирована система общественных центров местного значения, а также объекты социального назначения.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилыхдомов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц,

санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей

среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие

планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональнымзонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Акбулатовского сельсовета (сел Новоакбулатово, Яндыганово, деревень Староакбулатово, и Кочкильдино), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 2,0 м.

Территория Акбулатовского сельсовета расположена на увалисто-холмистой равнине. В гидрологическом отношении с восточной стороны территории деревни Кочкильдино протекает речка Бирь, д.Староакбулатово — речка Кюстан, с.Новоакбулатово — речка Курзинка, с. Яндыганово — ручей, которые являются притоками реки Бирь. Перепад рельефа составляет 97,5÷144,5 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, максимальный – 80,0 тысячных.

Водоотвод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поверхностные стоки перед их сбросом в водотоки очищаются на очистных сооружениях ( см. подраздел «Ливневая канализация»).. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с речками предусматриваются водопропускные трубы.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи города на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Улично-дорожная сеть всех населенных пунктов Акбулатовского сельсовета запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

Магистральные улицы осуществляют связь внутри жилых территорий и с главной улицей. Ширина в красных линиях – 20 м. Ширина проезжей части -7 м,  рекомендуемая 10,5.

Улицы местного значения осуществляют связь между основными жилыми улицами села. Ширина в красных линиях – 15 м. Минимальная ширина проезжей части 6 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения.

Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы - железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит:

д.Новоакбулатово – 5,49 км;

д.Кочкильдино – 0,64 км;

д.Староакбулатово – 3,85 км;

д.Яндыганово 4,27;

Плотность магистральных улиц и дорог составляет:

д.Новоакбулатово – 4,04 км/км2;

д.Кочкильдино – 4,92 км/км2;

д.Староакбулатово – 6,64 км/км2;

д.Яндыганово – 3,44 км/км2;

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30-минутную пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок составит: 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Ар.с. = 1,2*370 = 444 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что на расчетный срок составит:

444*0,7=311 маш/мест

Из них в жилых районах 25%, что составит 78 маш/мест.

В общественных центрах 5%, что составит 16 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит 47 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит 78 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К р.с. = 444/1200 = 1 ед.

Из-за перехода на другое топливо, также проектируется АГЗС.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

| Наименование | Сущ. | РС |
| --- | --- | --- |
| Население | 1,159 | 1,200 |
| Уровень автомобилизации |  | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 444 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 2 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 311 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 78 |
| В общественном центре (5%) |  | 16 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 47 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 78 |
| Мосты |  | 1 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение Акбулатовского сельсовета МР Мишкинский район РБ осуществляется от небольших котельных малой мощности.

Теплоснабжение усадебных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения.

Расходы тепла на отопление усадебной застройки определены в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя от величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий определены как доля 25% от расходов тепла на  усадебную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и усадебной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Акбулатовский сельсовет Таблица 2 |
| --- |
| Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
| расч. срок | 36 | 26,25 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 175,2 | 0,2 | 1,3 |
| сущ. положение | 18,78 | 26,25 | 0,5 | 0,1 | 1,159 | 175,2 | 0,2 | 0,8 |
| Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 1,0 | 0,1 |  |  | 0,2 | 1,4 |
| сущ. положение |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  | 0,2 | 0,8 |
| То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 0,9 | 0,1 |  |  | 0,2 | 1,2 |
| сущ. положение |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  | 0,2 | 0,7 |
| Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 2,4 | 0,3 |  |  | 1,3 | 4,0 |
| сущ. положение |  |  | 1,3 | 0,2 |  |  | 1,2 | 2,7 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Акбулатовского сельсовета МР Мишкинский район РБ осуществляется через АГРС «Ленинское».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Акбулатовский сельсовет

Таблица 1

| Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | сущ. положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,159 | 1,2 | 347,7 | 193,2 | 360,0 | 200,0 |
| Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 359 | 599 | 988,7 | 549,3 | 1649,6 | 916,5 |
| Итого |  |  | 1336,4 | 742,4 | 2009,6 | 1116,5 |
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1403,2 | 779,6 | 2110,1 | 1172,3 |
| Категория 2 |
| Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 70,2 | 39,0 | 105,5 | 58,6 |
| Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 73,7 | 40,9 | 110,8 | 61,5 |
| Категория 3 |
| Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,7 | 1,2 | 372,6 | 98,4 | 560,2 | 165,4 |
|  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | 2,7 | 4,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1849,5 | 918,9 | 2781,2 | 1399,2 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3. Водоснабжение.

Современное состояние водоснабжения.

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Акбулатовский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд. Отдельные населенные пункты пользуются водой из шахтных колодцев.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-усадебная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Население д.Кочкильдино снабжается водой от индивидуальных колодцев.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в Акбулатовском сельсовете отсутствует. Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с. Новоакбулатово.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых БОС.

Производительность проектируемых БОС, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

В остальных населенных пкнктах Акбулатовского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок

Таблица 1

| № | Наименование потребителей | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Средний расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| 1 | д. Новоакбулатово индивидуальная застройка с участками | 580 | 200 | 116,00 | 139,20 | 16,70 | 4,64 | 116,00 | 139,20 | 1,34 | 4,03 |
| 2 | д. Староакбулатово индивидуальная застройка с участками | 160 | 150 | 24 | 28,8 | 5,62 | 1,56 | 24 | 28,8 | 0,28 | 0,83 |
| 3 | д. Яндыганово индивидуальная застройка с участками | 450 | 150 | 67,5 | 81 | 10,65 | 2,96 | 67,5 | 81 | 0,78 | 2,34 |
| 4 | д. Кочкильдино индивидуальная застройка с участками | 10 | 25 | 0,25 | 0,3 | 0,07 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,00 | 0,01 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы расчетный срок |  | 10% | 20,78 | 24,93 | 3,30 | 0,92 | 20,78 | 24,93 | 0,24 | 0,72 |
|  | Итого на расчетный срок | 1200 |  |  | 274,23 | 36,34 | 10,10 |  | 274,23 | 2,64 | 7,93 |

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам деревни Новакбулатово запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 1-го очистного сооружения закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод предусмотрен в д. Новоакбулатово в р. Иняк.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

6.5.Электроснабжение.

Существующее положение.

Система электроснабжения Акбулатовского сельсовета Мишкинского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Акбулатовского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

| ТП1 | 40 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 40 кВА |
| ТП3 | 40 кВА |
| ТП4 | 40 кВА |
| ТП5 | 60 кВА |
| ТП6 | 40 кВА |

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным КЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ;

- В деревне Новоакбулатово проектом предлагается вынос существующей ТП с территории школы на территорию ближайшей общественной застройки.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| Наименование объекта | Нагрузка, кВт Приращение | Нагрузка, кВт Всего |
| Акбулатовский сельсовет | 218,304 | 495,972 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Телефонизация.

Существующее положение.

В настоящее время телефонизация Акбулатовского сельсовета Мишкинского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение.

Проектом предлагается реконструкция существующих КУСов.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующих КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| расчетный срок* |
| --- |
| Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. |
| Акбулатовский сельсовет | 288 | 719 |

*Без учета промышленных предприятий

Теле-, радиофикация.

Проектное решение.

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок* - 300 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное решение проектируемых населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в СП Акбулатовский сельсовет являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, благоустройство и озеленение.

Также предусматривается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

- проверка и регулировка токсичности выбросов в атмосферу от передвижных источников, перевод автотранспорта на газовое топливо, разработка нормативной документации и т.д.

В СП Акбулатовский сельсовет насчитывается 5 промышленных объектов и производств, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Объем выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий и производств в атмосферу по СП Акбулатовский сельсовет за 5лет

составил 0,072 т/год. Проектом предлагается оснащение всех производственных предприятий газо-, пылеулавливающим оборудованием на 1очередь строительства, что поможет сократить количество поступающих загрязняющих веществ в атмосферу на 50%

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| № | Наименование | Размер СЗЗ, м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Новоакбулатово |
| 1 | Зерноток | 100 | - | Реконструкция на Расчётный срок с уменьшением СЗЗ и переносом за селитебную территорию |
| 2 | МТФ | 100 | - |  |
| 3 | АЗС | 100 | - |  |
| 4 | МТМ | 50 | - |  |
| 5 | Пилорама | 50 | - |  |

7.2. Охрана водных ресурсов.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 64 и 65 Водного Кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г.. Размер водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иняк | 46 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | Бирь | 128 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | Курзинка | 2,52 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | Кюстан | 1,52 | 50 | 50 | 5 |

Ширина прибрежной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями организмами;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складо-горюче-смазочных материалов (за исключение случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочныхматериалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортныхсредств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых ( за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных и полезных ископаемых осуществляется пользователем недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных  ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов  на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации)

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.   Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств целей.

В границах зон затопления, подтопления запрещается:

-использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранение и захоронение отходов.

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченными Правительством Российской Федераци федеральным органои исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В СП Акбулатово отсутствуют населенные пункты, включенные в Реестр населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), утвержденных постановлением Правительства РБ от 30.01.2013 №22.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

- оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

-исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Проектом предлагается закрыть все существующие   несанкционированные свалки ТКО.

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация свалок выполняется в два этапа: технический и

биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородныхпочв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и

кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, применение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удобрений. Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды. На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров,

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

7.4. Санитарная очистка территории.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 утверждена Государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах

производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Генеральным планом СП Акбулатовский сельсовет в соответствии РЦП «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», а также ранее разработанной «Схемой территориального планирования МР Мишкинский район Республики Башкортостан» предлагается:

- разработка «Генеральной схемы очистки территории СП Акбулатовский сельсовет МР Мишкинский район Республики Башкортостан»

-строительство на территории СП Акбулатовский сельсовет мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции для ТКО;

- вывоз мусора на полигон ТКО с. Мишкино;

- рекультивация существующих несанкционированных свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку).

Селективный сбор ТКО

На расчетный срок проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора

вторичного сырья;

### -создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

### -при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

### -контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

### -контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

### -конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

### -пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011. Приложение 4 (рекомендуемое)) Пункты приема вторичного сырья размещаются из расчета 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел.

Проектом предлагается размещение ППВС:

На севере от д.Староакбулатово, на востоке от Новоакбулатово, на западе от Яндыганово (см. чертеж ГД-1)

Проектом предлагается размещение МПС и МСС:

На юге от д. Новоакбулатово (см. чертеж ГД-1)

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов |
| --- | --- |
|  | на 1 чел/год кг | всего в год тыс.кг расч. срок | на 1 чел/год л | всего в год тыс. л расч. срок |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых и общественных зданий | 280 | 162,4 0,3 44,8 126,0 | 1400 | 812,0 1,4 224,0 630,0 |
| Общее количество по сельсовету |  | 333,5 |  | 1667,4 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 1470,8 61,4 562,4 980,9 | 8 | 2353,2 98,3 899,8 1569,4 |
| Итого |  | 3075,5 |  | 4920,7 |
| Всего |  | 3409,0 |  | 6588,1 |

Примечание:

1 – д.Новоакбулатово;

2 – д.Кочкильдино;

3 – д.Староакбулатово;

4 – д.Яндыганово;

Местоположение полигона твердых коммунальных отходов отображено на схеме территориального планирования Мишкинского района.

Все несанкционированные свалки ликвидируются в связи с непосредственной близостью к населённым пунктом.

Проектом предлагается сбор и вывоз бытовых отходов на проектируемый полигон ТКО, расположенный с.Мишкино. Сбор и удаление ТКО в Мишкинском районе осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,2 т.чел.х 50 кг/год = 0,05 тыс.кг/год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

В настоящее время в СП Акбулатовский сельсовет образуется 3,41 тыс. т /год твердых коммунальных отходов, из которых на утилизацию идет ориентировочно 0,220 тыс т/год ( металл, часть бумаги, стекла, резины), остальной объем идет на захоронение на существующие сельские свалки ТКО.

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 3,41 тыс. т/год отходов на утилизацию направлять не менее 0,220  тыс. т/год, а на захоронение-0,08  тыс. т/год

Расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V) х К2, где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((6 588,1х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 32 контейнера  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((0,05х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 2 бункера.

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населеный пункт (4 шт.).

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=1 мусоровоз.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать существующие свалки ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Новоакбулатовского сельсовета.

8.1 Пожарная безопасность.

Планировка и застройка территорий д.Новоакбулатово, д.Кочкильдино, д.Староакбулатово, д.Яндыганово осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается. Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления. Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в д.Новоакбулатово, д.Кочкильдино, д.Староакбулатово, д.Яндыганово осуществлено поСНиП 2.04.02-84*

Глава IХ.

Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе по функциональному использованию: | га/% | 7589,3/ 100 | 7589,3/ 100 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 209,9/ 2,8 | 308,4/ 4,1 |
| 1.1.1 | д.Новоакбулатово | га | 98,8 | 137,4 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 22,4 |
| 1.1.2 | д.Кочкильдино | « | 11,5 | 13,0 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | - |
| 1.1.3 | д.Староакбулатово | « | 28,4 | 53,4 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 5,6 |
| 1.1.4 | д.Яндыганово | « | 71,2 | 104,6 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 16,0 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 44 |
| 1.3 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | га/% | 7379,4/ 97,2 | 7280,9/ 95,9 |
| 1.3.1 | -леса | га | 2608,2 | 2608,2 |
| 1.3.2 | -водоёмы | « | 42,5 | 42,5 |
| 1.3.3 | -территории производст-венных предприятий за чертой населённых пунктов | « | 21,6 | 23,1 |
| 1.3.4 | -кладбища за чертой населённых пунктов | « | 2,3 | 2,3 |
| 1.3.5 | -прочие | « | 4704,8 | 4604,8 |
| 2 | Население всего по с/с | тыс. чел. | 1,159 | 1,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | д.Новоакбулатово | « | 0,559 | 0,58 |
| 2.2 | д.Кочкильдино | « | 0,003 | 0,01 |
| 2.3 | д.Староакбулатово | « | 0,156 | 0,16 |
| 2.4 | д.Яндыганово | « | 0,441 | 0,45 |
| 2.5 | Плотность населения | чел./га | 0,15 | 0,16 |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 18,78/ 359 | 36,0/ 599 |
| 3.1 | Жилой фонд по населённым пунктам: |  |  |  |
| 3.1.1 | д.Новоакбулатово | « | 8,37/ 160 | 17,54/ 285 |
| 3.1.2 | д.Кочкильдино | « | 0,16/ 3 | 0,16/ 3 |
| 3.1.3 | д.Староакбулатово | « | 3,56/ 68 | 4,8/ 88 |
| 3.1.4 | д.Яндыганово | « | 6,69/ 128 | 13,5/ 223 |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 17,22/ 240 |
| 3.2.1 | д.Новоакбулатово | « | - | 9,17/ 125 |
| 3.2.2 | д.Кочкильдино | « | - | - |
| 3.2.3 | д.Староакбулатово | « | - | 1,24/ 20 |
| 3.2.4 | д.Яндыганово | « | - | 6,81/ 95 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/ чел. | 12,3 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 20/ 17 | 40/ 33 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 240/ 207 | 240/ 200 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 105/ 91 | 360/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 324/ 280 | 324/ 270 |
| 4.5 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 192/ 166 | 192/ 160 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог - всего: | км | 16,1 | 31,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дороги межмуниципального значения | « | 9,2 | 14,5 |
|  | - дороги муниципального значения | « | - | 2,8 |
|  | - магистральные улицы | « | 6,9 | 14,25 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | а/м | - | 444 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 274,23 |
| 6.2 | Водоотведение - всего | м3/сут | - | 274,23 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | - | 495,973 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 2,7 | 4,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | 73,7 | 110,8 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |
|  | - ливневая канализация | м | - | - |
|  | - дренаж | м | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т | - | - |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 202,2 |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства (жилищное стр.-во и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 1205,4 |

Примечание: *требуется уточнение по рабочим проектам

Глава X. Баланс земельного фонда.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения  Акбулатовский сельсовет  муниципального района Мишкинский район генеральным планом развития сельского поселения Акбулатовский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения:

- д. Новоакбулатово

- д. Староакбулатово

- д.Яндыганово

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

| Населенный пункт | Перечень земельных участков сельскохозназначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода га | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоакбулатово | 02:39:110501:31 | 21,7 | Земли населенных пунктов | 2,34 | Пашни | Малоэтажное строительство |
| Новоакбулатово | 02:39:110501 | 20,4 | Земли населенных пунктов | 2,34 | Пастбища | Малоэтажное строительство |
| Староакбулатово | 02:39:110501:19 | 15,8 | Земли населенных пунктов | 2,34 | Сенокос | Малоэтажное строительство |
| Яндыганово | 02:39:110702 | 18,9 | Земли населенных пунктов | 2,34 | Пастбища | Малоэтажное строительство |
| Яндыганово | 02:39:110701:2 | 21,7 | Земли населенных пунктов | 2,34 | Сенокос | Малоэтажное строительство |

Мужду населёнными пунктами Новоакбулатово и Яндыганово вдоль реки Иняк располагается система из каналов для орошения полей на кадастровых участках 02:39:110601:11 и  02:39:110601.

Планируются развитие транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов, а именно:

- объездная дорога  межмуниципального значеняи с западной стороны д.Новоакбулатово;

- объездная дорога  межмуниципального значеняи с западной стороны д.Яндыганово.

Разработку градостроительной документации на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.